WNS承压热水锅炉特点

1、设计合理：

卧式内燃三回程全湿背式结构，100%水包火设计，100%波形炉胆，具有良好的膨胀性，具有充足的受热面积及合理的结构布置。

2、高效节能：

波形炉胆，螺纹烟管，大空间燃烧室加上合理的结构布置，以达到低能耗，高效率的换热效果，锅炉热效率可达到96%以上，若配置冷凝器则效率更可达到100%以上。

3、制造规范：

锅炉的每个零部件，均按照国家标准和国际标准（ISO）进行制造，每个生产环节，均严格遵照先进的生产工艺进行，确保产品质量可靠。

4、水容积大：

锅炉具有较大的水容积，能够处理负荷的波动和峰值的变化，使运行工况稳定。

5、长寿耐用：

锅炉的专业优秀设计，先进的生产工艺，严格的质检把关，是每一台豫冀锅炉质量的保证，正常使用的锅炉本体寿命均在二十年以上。

6、保养容易：

前后设活动烟箱门，后部有检查孔可进入炉膛检查和清洁。本体上开设人孔、头孔和手孔，结构设计充分考虑日后维护保养。

7、符合环保：

燃烧室设前后锥形炉胆，火焰充满度好，加上波形炉胆，优质可靠的进口燃烧器，使燃料能得到充分的燃烧，同时大大减少烟气中有害成分的产生，经有关部门测试表明，豫冀燃油（气）锅炉符合国家最严格的环保要求，能满足国内不断提高的环保要求。

8、可靠配件：

配套世界名牌燃烧器、先进的控制柜，阀门、水泵均采用国产优质品牌，可靠的锅炉配套设备能够确保锅炉安全可靠运行和提高锅炉整体品质。

9、先进的控制系统：

全自动控制，用户只需轻按启动按钮，锅炉即能按所设定的程序启动。负荷调节，自动补水等均为全自动操作，以满足用户使用要求。

10、优质服务：

技术咨询，技术服务，安装指导，对用户进行定期和不定期的回访服务，随时提供优质完善的服务，使用户买得放心，用着舒心。

| WNS系列承压热水锅炉主要技术参数 |
| --- |
| 锅炉型号 锅炉项目 | WNS0.35 | WNS0.7 | WNS1.4 | WNS2.8 | WNS4.2 | WNS7 | WNS10.5 | WNS14 |
| 额定热功率 | MW | 0.35 | 0.7 | 1.4 | 2.8 | 4.2 | 7 | 10.5 | 14 |
| 额定工作压力 | MPa | 0.7 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.25 |
| 额定出水温度 | ℃ | 95 | 95 | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 |
| 额定回水温度 | ℃ | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 |
| 锅炉效率 | / | ≥96% |
| 适用燃料 | / | 天然气、液化气、城市煤气、轻油 |
| 燃料理论消耗量 | 天然气 | NM3/h | 37 | 74 | 146 | 288 | 434 | 729 | 1080 | 1450 |
|  | 液化气 | Kg/h | 29 | 58 | 116 | 232 | 350 | 586 | 869 | 1149 |
|  | 城市煤气 | NM3/h | 79 | 157 | 305 | 603 | 943 | 1572 | 2347 | 3141 |
|  | 轻 油 | Kg/h | 31 | 62 | 119 | 237 | 357 | 602 | 903 | 1203 |
| 供气压力 | 天然气 | mbar | 70-100 | 100-150 | 100-150 | 150-200 | 150-200 | 150-200 | 150-300 | 150-300 |
|  | 城市煤气 | mbar | 100-200 | 100-200 | 100-200 | 150-200 | 150-200 | 150-200 | 150-300 | 150-300 |
| 额定水循环量 | M3/h | 12 | 24 | 26.67 | 53.33 | 80 | 133.33 | 200 | 266.67 |
| 锅炉水容积 | M3 | 1.1 | 5.2 | 6.26 | 7.19 | 9 | 14.1 | 26.9 | 35.2 |

备注：表中燃料耗量，是以轻油低位发热值42915KJ/Kg（10260Kcal/Kg）、天然气低位发热值35588KJ/NM3（8500Kcal/NM3）、液化气低位发热值45998KJ/Kg（11000Kcal/Kg）、城市煤气低位发热值16750KJ/NM3（4000Kcal/NM3）计算。

| WNS系列承压热水锅炉外形及接口尺寸 |
| --- |
| 锅炉型号 锅炉项目 | WNS0.35 | WNS0.7 | WNS1.4 | WNS2.8 | WNS4.2 | WNS7 | WNS10.5 | WNS14 |
| 主机运输尺寸 (长*宽*高) | / | mm | 2949*1454*1707 | 3198*1880*2166 | 4131*2247*2422 | 4928*2250*2600 | 5401*2406*2650 | 6280*2640*3176 | 7804*3393*3540 | 9120*4400*4100 |
| 主机运输重量 | / | t | 2.8 | 5 | 8 | 10.5 | 17.8 | 19 | 35 | 48 |
| 出水阀管径 | DN | mm | 50 | 65 | 100 | 125 | 125 | 200 | 200 | 200 |
| 回水阀管径 | DN | mm | 50 | 65 | 100 | 125 | 125 | 200 | 200 | 200 |
| 安全阀管径 | DN | mm | 40 | 50 | 2*40 | 2*50 | 2*65 | 2*80 | 2*100 | 2*150 |
| 排污阀管径 | DN | mm | 40 | 40 | 2*40 | 2*40 | 2*40 | 2*40 | 2*50 | 2*50 |
| 烟囱直径 | φ | mm | 250 | 280 | 350 | 400 | 600 | 750 | 1000 | 1100 |

备注：因产品不断更新，以上两表中数据本公司保留修改的权利。