YGL生物质热载体锅炉特点

1  安装方便：锅炉一般分为上下两体，便于运输及现场安装，大大缩短施工周期，节约安装费用，使锅炉能及时投入生产。

2  运行可靠：锅炉受热面布置合理，导热油循环通畅，确保各受热面及时冷却，从而有效保证锅炉的安全运行。

3  保养维修方便：锅炉顶部可以整体打开，人员可以清楚全面地进行检查，为正确处理提供了良好条件。

4  燃烧充分：炉膛高大，燃料可以充分燃烧，在二次风配合下，能较好地消除黑烟。

5  高效炉排：锅炉炉排采用与生物质燃料相配套炉排，避免了漏风、漏燃料以及通风不均等问题，且操作简便，与普通炉排相比有明显的优点。

6  清灰方便：锅炉设置多处落灰孔，能够及时有效清灰，避免因锅炉积灰给锅炉带来的运行障碍和热效率下降等现象，确保锅炉负荷稳定。

7  安全性高：采用微机控制，配备缺油、超温、超压保护等装置，安全可靠。

8  长寿耐用：锅炉的专业优秀设计，先进的生产设备，严格的质检把关，是每一台新锅锅炉质量的保证。

9  节能环保：锅炉原始烟尘排放量低，且锅炉尾部配置余热回收器、高效除尘器、低噪音风机，使烟气排放达到国家节能环保要求。

10  制造规范：锅炉每个零部件，均按照国家标准和国际标准（ISO）进行制造，每个生产环节，均严格遵照先进的生产工艺进行，确保产品质量可靠。

11  优质服务：技术服务，安装指导，对用户进行定期和不定期的回访服务，随时提供优质完善的服务，使用户买得放心，用着舒心。

| YGL生物质系列热载体锅炉主要技术参数 |
| --- |
| 锅炉型号 锅炉项目 | YGL-98 SC | YGL-180 SC | YGL-240 SC | YGL-350 SC | YGL-500 SC | YGL-700 SC | YGL-1000 SC |
| 额定热功率 | KW | 98 | 180 | 240 | 350 | 500 | 700 | 1000 |
| 供热量X104 | Kcal/h | 8.5 | 15 | 20 | 30 | 40 | 60 | 80 |
| 额定工作压力 | MPa | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 |
| 额定出油温度 | ℃ | 300 | 300 | 300 | 295 | 300 | 300 | 300 |
| 额定回油温度 | ℃ | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 290 | 285 |
| 锅炉效率 | / | ≥82 |
| 适用燃料 | / | 生物质颗粒 |
| 燃料理论消耗量 | Kg/h | 29.9 | 44.83 | 57.36 | 88.7 | 116.8 | 176.5 | 235.4 |
| 受热面积 | m2 | 9.02 | 14.16 | 20.87 | 30.7 | 38.5 | 53.74 | 67.8 |
| 炉排有效面积 | m2 | 0.28 | 0.385 | 0.78 | 0.95 | 0.95 | 1.21 | 2.025 |
| 主机容油量 | m3 | 0.052 | 0.11 | 0.23 | 0.28 | 0.37 | 0.58 | 0.65 |
| YGL生物质系列热载体锅炉外形及接口尺寸 |
| 锅炉型号 锅炉项目 | YGL-98SC | YGL-180 SC | YGL-240 SC | YGL-350 SC | YGL-500 SC | YGL-700 SC | YGL-1000 SC |
| 额定热功率 | / | KW | 98 | 180 | 240 | 350 | 500 | 700 | 1000 |
| 供热量X104 | Kcal/h | 8.5 | 15 | 20 | 30 | 40 | 60 | 80 |
| 最大件运输尺寸（直径*高） | / | mm | 1190*2090 | 1290*2370 | 1500*2990 | 1570*2890 | 1570*3110 | 1860*3530 | 1950*2690 |
| 最大件运输重量 |  | t | 1.9 | 2.5 | 3 | 3.2 | 3.6 | 3.8 | 4.36 |
| 出油管径 | Dn | mm | 32 | 40 | 50 | 100 | 100 | 125 | 125 |
| 回油管径 | Dn | mm | 32 | 40 | 50 | 100 | 100 | 125 | 125 |
| 烟囱直径 | φ | mm | 159 | 219 | 219 | 280 | 280 | 280 | 280 |

备注：表中燃料耗量，是以生物质颗粒低位发热值17084KJ/Kg（4085Kcal/Kg）为依据进行计算，如果生物质燃料低位发热值比该值大，则相应燃料消耗量将比表中数值更为节省。

备注：因产品不断更新，本公司保留修改以上两表中数据的权利。